BIZTONSÁGI ADATLAP

A kiállítás kelte: 2000. 01. 10

Revízió kelte: 2007. május 7.

1.	A készítmény neve: TECH TEMVULC

Kódszám: 1082

Alkalmazási terület: meleg vulkanizáló

Gyártó cég neve: Tech International.

cím: 200 East Coshton Street P.O. Box486 Johnstown, Ohio 43031. USA

Forgalmazó cég neve: Tech-Mester Kft.

cím: 1205.Vas Gereben u.24

telefon: 00 36/1 283-93-85

fax: 00 36 / 1 283-9074

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Telefon: + 36 1-476-6464	Fax: + 36 1-476-1138

Díjmentesen hívható: + 36-80-201-199

2.	Veszélyes anyag tartalom:

CAS	       EINECS		Megnevezés	  %       Veszélyjel	R- mondat

szám	          szám

142-82-5	205-563-8	heptan			F, Xn,N	11-38-50/53-65-67

64742-89-8	265-192-2	könnyű alifás oldószer 90-94*      Xn 10-65

* *benzoltartalom <0,1%; kb 16 % n-heptánt tartalmaz.

3.	Veszélyesség szerinti besorolás:

F, tűzveszélyes, Xn, ártalmas, N, környezeti veszély

Veszélyszimbólum: F-nek és N-nek megfelelő piktogram, András kereszt

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R11 Tűzveszélyes.

R38 Bőrizgató hatású

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

4.	Elsősegélynyújtás

Belégzést követően: vigyük a sérültet friss levegőre, szoros ruhadarabjait meglazítva fektessük le kényelmes testhelyzetbe. A helyszínre hívjunk orvost.

Bőrre jutás esetén az elszennyeződött ruházatot, cipőt azonnal el kell távolítani. A szennyezett bőrfelületet bő szappanos vízzel le kell mosni. Szakorvost kell felkeresni. Szembe jutást követően a szemet bő folyóvízzel - legalább 15 percen át - ki kell öblíteni, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Azonnal szakorvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén, vagy a készítmény gőzének belégzésekor a sérültet vigyük friss levegőre, ruházatát lazítsuk meg és helyezzük nyugalomba. Hánytatás tilos!

A helyszínre hívjunk orvost.

5.	Tűzveszélyesség

5.1.	Tűzoltás: Tűzoltáshoz poroltót, CO2-t, alkoholálló habot vagy száraz homokot kell 	használni. Az oltáshoz vizet használni nem szabad.

A keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

A veszélyeztetett helyen lévő dobozokat vízzel hűteni kell és lehetőleg el kell távo-lítani a veszélyzónából.

Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: klórgáz és egyéb mérgező bomlástermékek keletkeznek.

Erősen oxidáló anyagokkal vagy ásványi savakkal érintkezve meggyulladhat.

5.2.	Tűzoltáskor a teljes testfelületet védő ruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, a szemet és az arcfelület védelmét biztosító, a veszélyes bomlástermékek ellen is hatásos izolációs légzésvédő használata kötelező.

6.	Óvintézkedés baleset esetén

6.1.	Személyi védelem

A munkatérben csak a mentésben részt vevő, kijelölt személyek tartózkodhatnak. Oldószerálló védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, továbbá gőzök, veszélyes bomlástermékek keletkezése esetén légzésvédelem biztosítása kötelező. A munka-vállalók figyelmét fel kell hívni a termék gyúlékony voltára.

6.2.	Kiömlés esetén

A lehetséges tűzforrásokat azonnal ki kell oltani. Tilos a dohányzás!

A kiömlött anyagot a személyi védelem biztosítása mellett (6.1.pont) felszívóképes anyaggal (pl. száraz homokkal, földdel, fűrészporral, egyéb univerzális kötőanyaggal) kell felitatni, majd zárt tartályba helyezni és az így keletkező veszélyes hulladékot veszélyes hulladékok kezelésére és ártalmatlanítására feljogosított céggel kell elszállíttatni. A kiömlött anyag összegyűjtése után a szennyezett felületeket le kell mosni és le kell öblíteni.

Megsemmisítés: hatósági előírások szerint.

Vizekbe, közcsatornába történő bejutás esetén, illetve ha a termék a földet, növényeket 	szennyezi a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők értesítendők.

6.3.	Környezetvédelem

A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabd.

7.	Kezelés és tárolás

Biztonsági elektromos berendezésekkel ellátott raktárhelyiségben, eredeti zárt 	csomagolásban, száraz, hűvös, élelmiszerektől elkülönített, jól szellőző helyen tárolandó. Gyújtóforrástól távol tartandó, dohányozni tilos. Közvetlen napsugárzástól elektrosztatikus feltöltődéstől védeni kell. Erősen oxidáló anyagokkal vagy erős savakkal együtt tárolni tilos.

8. 	Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

8.1. 	Műszaki intézkedések

Felhasználása csak a helyiség megfelelő hatásfokú szellőztetése (általános és helyi 	elszívás) mellett, lehetőleg automatikus berendezéssel lehetséges.

8.2. 	Munkahelyi levegőben megengedett határérték

A munkahelyi légtérben biztosítani kell a megengedett határértékek betartását:

heptán 		ÁK-érték: 2000 mg/m3, 	CK-érték: 8000 mg/m3

A légtérszennyezettség koncentrációját levegőmérésekkel kell ellenőrizni.

Biológiai expozíciós mutató (BEM) megengedhető határértéke: –

8.4.	Egyéb

Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, padozatra, ruházatra jutását, gőzének belégzését. A munkavégzés szüneteiben és a munka után folyóvizes, szappanos tisztálkodás szükséges.

A készítménnyel való munkavégzés során a foglalkozási expozíció ellenőrzése, illetve kockázatbecslés szükséges.

9.	Fizikai-kémiai jellemzők:

- Fizikai állapot:

- halmazállapot: viszkózus folyadék

- szín: krémszínű

- szag: erős oldószer

- forráspont: 82,2 °C

- lobbanáspont: < -12,2°C

- robbanási koncentráció határértéke: alsó:	1,0 tf%

felső:	7 tf %

- gőznyomás: 38 Hg mm

- gőzsűrűség: > 1

- relatív sűrűség: 0,74 @

- oldhatóság/elegyedés vízben: nem oldódik

10.	Stabilitás és reakciókészség

Rendeltetésszerű alkalmazás és tárolás során veszélyes reakciók nincsenek.

Veszélyes polimerizáció: nem lép fel.

Kerülendő anyagok: erős oxidálószerek, erős savak

Kerülendő körülmények: forró felület, nyílt láng, szikra

Veszélyes bomlástermékek: COx, különböző szénhidrogének

11.	Toxikológiai információk

Bőrre, szembe kerülve irritációt okozhat.

Gőzeinek nagy koncentrációban történő belégzése irritálja a nyálkahártya membránokat és a légzőszervet.

Tünetek: fejfájás, szédülés, fáradtság, izomgyengeség, aluszékonyság és súlyos esetben eszméletlenség.

Lenyelve hányingert, hányást, hasmenést, emésztőszervi irritációt okozhat. Aspirációs veszély!

12.	Ökotoxikológiai adatok:

A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

A készítményre vonatkozó konkrét adat nem áll rendelkezésre.

A készítmény vízben nem oldódik, vízbe kerülve a víz felszínén úszik.

13.	Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék maradékainak és göngyölegeinek kezelésére a 98/2001.(VI.15.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Továbbiakban lásd a 6. pont alatt leírtakat.

EWC-kódszám: 08 01 11 (szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék-, vagy lakk- hulladékok).

14.	Szállításra vonatkozó előírások

ADR/RID osztály: 3 gyúlékony folyékony anyagok

UN-szám: 1133

Megnevezés: gyúlékony folyékony anyag m.n.n.

IMDG- osztály: 3

Megnevezés: gyúlékony, folyékony anyag, m.n.n.

Címke: 3

Csomagolási csoport: II

MFAG: 330

Ems: 3-05

ICAO/IATA osztály: 3

Megnevezés: gyúlékony, folyékony anyag, m.n.n.

Csomagolási csoport: II

15.	Szabályozási információk

Címke:

Könnyű alifás oldószer

F, tűzveszélyes, Xn, ártalmas, N, környezeti veszély

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R11 Tűzveszélyes.

R38 Bőrizgató hatású

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat

R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

S16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás!

S23 A keletkező gőzt nem szabad belélegezni.

S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

S26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni.

S38Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni

S51 Csak jól szellőztetett helyen használható.

S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap

S62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

15.1.	Veszélyes anyagok:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei,

33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27) EüM rendelet

13/2001 (IV.20.) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000 (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítmé-nyekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról.

15.2.	Munkavédelem:

Az 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek.

15.3.	Munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:

25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.

15.4.	Hulladékok:

98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.)KöM rendelet.

16.	Egyéb

A 2. pontban felsorolt R-mondatok:

R10 Kevésbé tűzveszélyes.

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

R11 Tűzveszélyes.

R38 Bőrizgató hatású.

R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

Foglalkozásszerű felhasználásra.

A revízió az 1., 2., 3., 8., 13., 14., 15. és 16. pontokat érinti.

Ez a biztonsági adatlap a gyártó által 2006. 02. 23.-án felülvizsgált biztonsági adatlap alapján készült és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvénynek illetve ennek végrehajtásáról rendelkező 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük.